## Slide 1: Les données 3D dans le référentiel de données SITG
Centre de compétence du SITG – SGOI/DETA – Etat de Genève

## Slide 2
Données 3D en libre accès
Le SITG possède un socle de données 3D depuis 2010 avec :
Ouvrages d’art
Bâtiments remarquables
Inventaire des arbres
Bibliothèques 3D
Bâtiments 3D
Modèle numérique de terrain Nuage de points LiDAR
Orthophotos

## Slide 3
Modèles d’altitude
  Acquisition LIDAR
  Densité: 25 pts/m2
  Période: hiver 2017
  Renouvellement : 4 ans
  Modèle numérique de terrain et de surface

## Slide 4
Les bâtiments 3D
La géométrie des bâtiments répartie dans 5 couches…
  - Les bases
  - Les façades principales
  - Les toits principaux
  - Les façades des superstructures
  - Les toits des superstructures
Caractéristiques
  - Mode d’acquisition Photogrammétrie + données SITG
  - Format ESRI 3D Multipatch, 3DS, shape 3D, Citygml, KML
  - Précision Erreur moyenne : 25 cm
  - Type de rendu Modèle unicolore, sans texture
  - Mise à jour Périodique, tous les 4 ans
  - Données attributaires Identifiant fédéral des bâtiments
  Volume du bâtiment
  Hauteur min et max du toit
  Surfaces des toitures, façades …
  - Périodicité de mise à jour A chaque nouvelle acquisition aéroportée (tous les 2 à 3 ans)

## Slide 5
Les bâtiments projet 3D
Les bâtiments projetés 3D sont des modèles 3D des bâtiments dont les demandes d'autorisation
ont été déposées.
Ils représentent le volume global du bâtiment sans les détails des toits et facades.
Le but est de représenter le gabarit du futur bâtiment
Caractéristiques
  - Mode d’acquisition Plan d'architecte
  - Format ESRI 3D Multipatch, 3DS, shape 3D, Citygml, KML
  - Précision Variable
  - Type de rendu Modèle unicolore, sans texture
  - Données attributaires Identifiant fédéral des bâtiments, niveaux hors sol et sous sol, destination, hauteur, statut du bâtiment
  - Périodicité de mise à jour Continue

## Slide 6
Les bâtiments remarquables 3D
14 bâtiments remarquables 3D sont disponibles aux formats multipatch et 3Ds

## Slide 7
  Type d’acquisition: théodolite, photogrammétrie terrestre, laser terrestre ou autoporté
  Précision : 10 cm
  Texturés
  Géoréférencés
  Format: multipatch, 3DS
  Mise à jour permanente
Ouvrages d'art 3D
~350 ouvrages d'art sont disponibles

## Slide 8
Inventaire des arbres – bibliothèque 3D
Plus d'une cinquantaine d'essences locales ont été modélisées et sont disponibles au format 3Ds

## Slide 9
Nuages de points LIDAR
Les nuages de points LIDAR 2005, 2009, 2013 et 2017 sont disponibles au format las

## Slide 10
  Comment obtenir physiquement une donnée ?
  Comment accéder aux données au travers des services en ligne ?
Mise à disposition des données 3D

## Slide 11
Mise à disposition des données 3D
      Le catalogue de données
      Téléchargement des données vecteur en libre accès sur l'ensemble du territoire.
      Chaque semaine, un traitement met à jour les données du SITG et les décline dans différents formats. Les données sont alors compressées dans une archive ZIP et placées la plateforme web du SITG. L'utilisateur peut ainsi instantanément télécharger les données depuis le catalogue.
      Formats disponibles
      SHAPE (ESRI) Standard "de facto" reconnu par un grand nombre de logiciels libres ou non et dont le format est décrit par ESRI
      Geodatabase-file (ESRI) Format propriétaire à utiliser avec les outils de la gamme ESRI
      GML Format standard développé par l'Open Geospatial Consortium (OGC).
      KML Standard également de l'OGC. Ce format s'utilise facilement avec Google-Earth.
      CSV Fichier texte comportant les données attributaires organisées sous la forme d’un tableau avec comme séparateur de valeurs des "points-virgules"

## Slide 14
      L'extracteur de données
      Téléchargement des données vecteur, raster ou lidar sur une portion du territoire, depuis la carte professionnelle du SITG.
      L'utilisateur sélectionne un format et les données souhaitées, puis dessine un périmètre sur la carte. L'extraction est produite en temps réel sur la plateforme SITG. En quelques secondes, le résultat est disponible en téléchargement.

## Slide 15
      .
      Exemple d'une extraction d'une "maquette blanche"

## Slide 16
      .
      Exemple d'une "maquette blanche" avec intégration d'un projet

## Slide 17
      Le formulaire de commande
      Commande de données volumineuses (données raster ou lidar) ou spécifiques (bibliothèques 3D) au travers d'un formulaire

## Slide 18
      Les services en ligne 3D
      Les données 3D vecteurs et les modèles numériques d'altitude sont accessibles au travers de services en ligne (technologie propriétaire Esri).
      Ils permettent de naviguer dans les données 3D et de les interroger au travers de scène web.
      Services disponibles
      Modèle numérique d'altitude (MNT, MNS)
        ArcGIS Server Map services
        ArcGIS Server Image services
        https://ge.ch/sitgags2/rest/services/RASTER
      Données vecteur 3D
        ArcGIS Online Hosted Scene Layers
        https://sitg.maps.arcgis.com/home/group.html?id=abc88c6b81364403adc32ffe4ac35da1
Web services 3D

## Slide 20
En savoir plus …
Le site du SITG (www.sitg.ch)
Etat de Genève
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA)
SGOI - Service de Géomatique et de l'organisation de l'information
Rue des Gazomètres 7 - CP 36 - 1211 Genève 8
Tél: +41 22 546 72 71
@SITGeneve LinkedIn
#opendataSITG
Suite… …