## Slide 1
Changement de cadre de référence du système d’information du territoire genevois.
Anne-Charlotte Paul
Le 18 septembre 2008
Responsable de projet : M. Stéphane Couderq
Étude réalisée à la Direction cantonale de la mensuration officielle de Genève
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
Service de la mensuration officielle

## Slide 2
CADRES DE REFERENCE SUISSE
Caractéristiques:
Systèmes de référence : CH1903
Origine: l’ancien observatoire astronomique de Berne
Coordonnées d’origine: Yo = 600 000m
Xo = 200 000m
Précision planimétrique : Locale : ± 2 à 10 cm
Absolue : ± 1 m
1. MN03
Particularité pour le canton de Genève : Le MN03-GE
Erreur de détermination d’un point de triangulation.
Particularité qui provoque une cassure avec le canton de Vaud. (Décalage de 0.35m à 0.40m.)

## Slide 3
CADRES DE REFERENCE SUISSE
Caractéristiques:
Systèmes de référence : CH1903+
Origine: Géostation de Zimmerwald près de Berne.
Coordonnées d’origine: Eo = 2 600 000m
No = 1 200 000m
Précision planimétrique : Absolue : ± 0.5 à 1cm
2. MN95

## Slide 4
COMMUNICATION
Permettre le raccordement aux systèmes géodésiques globaux. (ex : ETRS89)
1. Objectifs du changement de cadre de référence:
2. Dates clés fixées par la confédération:
2016: Passage des données de la mensuration officielle en MN95 CH1903+
2020: Passage de toutes les autres données géoréférencées en MN95.
Développer des projets de grande envergure (inter-cantonaux, européens)
Atteindre un haut niveau de précision et de fiabilité.
Garder toujours la possibilité de se rattacher à la MN03.
Rattachement optimal aux réseaux de densification de la mensuration officielle.

## Slide 5
COMMUNICATION
3. Création de supports de communication :
Fiches informative et technique:
  Vulgarisation de la notion de cadre de référence.
  Explication des avantages du passage en MN95.
  Explication des objectifs du service de la mensuration officielle (SEMO).
  Information sur les logiciels existants permettant de réaliser la transformation des données.
  Mise en avant d’un exemple visant à interpeller les utilisateurs de données géoréférencées.
Réalisation d’un questionnaire type:
  Outil de base pour les entretiens avec les partenaires du SITG.

## Slide 6
COMMUNICATION
4. Résultat des entretiens réalisés avec les partenaires du SITG :
  Les noms des interlocuteurs privilégiés des partenaires au SOSI ou à la SEMO.
  La documentation envoyée et les informations transmises sur le changement de cadre de référence.
  Les logiciels utilisés
  Les formats de transfert des données utilisés.
  Flux des données.
  Précisions des données.
  Conditions géométriques à respecter.
  Gestion des données.
Informations obtenues :

## Slide 7
COMMUNICATION
4. Résultat des entretiens réalisés avec les partenaires du SITG :
Principaux problèmes rencontrés:
  La mauvaise gestion par certains logiciels du septième chiffre au niveau des coordonnées en MN95.
  Les échanges de données qui ne sont pas contrôlés par le SOSI.
  La conservation des données et le « blocage » de certaines données.
  La précision importante des données nécessaire à certains partenaires.

## Slide 8
ORGANISATION
1. Première proposition (répartition de la transformation des données):
SOSI
Base de données
MIERIS
Partenaires :
Autres utilisateurs :
->Bureaux d’étude
->…
Données privées
Données publiques
Services de l’état
Autres partenaires :
-SIG
-CFF
-TPG
-…
SITG
Par le partenaire concerné
Mode de transformation des données :
Par le SOSI
Par le géomètre officiel
Par le SOSI et la SEMO

## Slide 9
ORGANISATION
1. Première proposition (répartition de la transformation des données):
Avantages:
Implication de tous les partenaires dans le passage en MN95.
Responsabilisation des données ainsi que de leur transformation.
Respect de la législation en transformant les données avant la date légale.
Limitation des risques de coexistence des données dans les deux cadres de référence géodésique.
Garantie des projets des bureaux d’étude par le géomètre officiel.
Échange plus facile des travaux avec la France.

## Slide 10
ORGANISATION
1. Première proposition (répartition de la transformation des données):
Inconvénients:
  Contraintes importantes pour les services utilisant peu de données.
  Ressources humaines et financières conséquentes. (formation, communication, logistique)

## Slide 11
ORGANISATION
2. Deuxième proposition (centralisation de la transformation):
SOSI
Base de données
MIERIS
Partenaires :
Autres utilisateurs :
->Bureaux d’étude
->…
Données privées
Données publiques
Services de l’état
Autres partenaires :
-SIG
-CFF
-TPG
-…
SITG
Par le partenaire concerné
Mode de transformation des données :
Par le SOSI
Par le géomètre officiel
Par le SOSI et la SEMO

## Slide 12
ORGANISATION
2. Deuxième proposition (centralisation de la transformation):
Avantages:
Implication des « gros » partenaires dans le passage en MN95.
Choix pour les partenaires entre créer une plate-forme de transformation ou passer par le SOSI pour convertir leurs données.
Possibilité pour les bureaux d’étude de passer par le SOSI ou par un géomètre officiel pour convertir leurs projets.
Amélioration des échanges franco-suisses.
Respect de la date légale fixée par la confédération.
Atténuation des risques de coexistence des données en MN03-GE et en MN95.
Les moyens financiers et humains à débloquer seront moins importants que pour la première proposition.

## Slide 13
ORGANISATION
2. Deuxième proposition (centralisation de la transformation):
Inconvénients:
  La communication reste un point faible. Il faut que les données de chaque service soient fournies au SOSI pour qu’il puisse réaliser leur conversion. Il est nécessaire que tous les utilisateurs de données soient au fait du passage en MN95 pour ne pas freiner la transition.

## Slide 14
ORGANISATION
3. Troisième proposition (répartition entre SEMO et SOSI):
SOSI
Base de données
MIERIS
Partenaires :
Autres utilisateurs :
->Bureaux d’étude
->…
Données privées
Données publiques
Services de l’état
Autres partenaires :
-SIG
-CFF
-TPG
-…
SITG
Par le partenaire concerné
Mode de transformation des données :
Par le SOSI
Par le géomètre officiel
Par le SOSI et la SEMO

## Slide 15
ORGANISATION
3. Troisième proposition (répartition entre SEMO et SOSI):
Avantages:
Les avantages sont les mêmes que pour la deuxième proposition.
Possibilité de répondre plus rapidement aux requêtes des utilisateurs.
Inconvénients:
  La communication reste un point faible.

## Slide 16
III. ORGANISATION
4. Quatrième proposition (passage progressif):
SOSI
Base de données
MIERIS
Partenaires :
Autres utilisateurs :
->Bureaux d’étude
->…
Données privées
Données publiques
Services de l’état
Autres partenaires :
-SIG
-CFF
-TPG
-…
SITG
Par le partenaire concerné
Mode de transformation des données :
Par le SOSI
Par le géomètre officiel
Par le SOSI et la SEMO

## Slide 17
ORGANISATION
4. Quatrième proposition (passage progressif):
Avantages:
Connaissances du MN95 CH1903+ par les personnes en faisant une demande d’extraction au SOSI.
Les fonds nécessaires à la formation ne seront pas importants puisque seuls les membres du SOSI convertiront les données en MN95.
Les moyens humains et financiers ne seront pas importants puisqu’il y aura peu de demande. Un protocole pourra s’installer au fil des demandes.

## Slide 18
ORGANISATION
4. Quatrième proposition (passage progressif):
Inconvénients:
  Seuls sont impliqués les partenaires ayant besoin de travailler avec des données en MN95.
  Non respect de la date légale fixée par la confédération.
  Risques non négligeables d’erreurs et de confusions dues à la coexistence des données dans les deux cadres de référence.
  Méthode ne facilitant pas la réalisation de travaux transfrontaliers.

## Slide 19
ORGANISATION
5. Cinquième proposition (externalisation de la transformation):
SOSI
Base de données
MIERIS
Partenaires :
Autres utilisateurs :
->Bureaux d’étude
->…
Données privées
Données publiques
Services de l’état
Autres partenaires :
-SIG
-CFF
-TPG
-…
SITG
Par le partenaire concerné
Mode de transformation des données :
Par le SOSI
Par le géomètre officiel
Par le SOSI et la SEMO

## Slide 20
ORGANISATION
5. Cinquième proposition (externalisation de la transformation):
Avantages et Inconvénients:
  Mêmes avantages et inconvénients que les deuxième et troisièmes propositions.
  Choix supplémentaire pour les partenaires.

## Slide 21
ORGANISATION
6. Résumé de toutes les propositions:
Proposition n°1: passage rapide
Les partenaires transforment eux-mêmes leurs données.
Proposition n°2: passage rapide
Les partenaires ont le choix entre passer par le SOSI ou convertir eux-mêmes leurs données.
Proposition n°3: passage rapide
La SEMO obtient des droits pour aider le SOSI à transformer les données des partenaires.
Proposition n°4: transition lente
Lorsque 50% des extractions sont en MN95, basculement du canton en MN95.
Proposition n°5: Passage rapide
Des mandats pourront être délivrés aux géomètres officiels par les partenaires.